| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |  |
| Стройка: | Проект |
| Объект: | Объектная смета |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС №01-01-01 |
| на монтаж сплит-системы |
| Основание: | Рабочий проект, перечень оборудования и материалов |
| Сметная стоимость | 195 | тыс. руб. |
| в том числе: | оборудования | 0 | тыс. руб. |
|  | монтажных работ | 65 | тыс. руб. |
|  | строительных работ | 121 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 0 | тыс. чел. час. |
| Средства на оплату труда | 32 | тыс. руб. |
| Смета составлена в ценах года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтажные работы |
| 1 | ТЕР-20-06-016-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БП-1, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС | 1 | 166,3 | 8,53 | 166 | 91 | 9 | 7,83 | 7,83 |
|  |  |  | 1 БЛОК | 92,16 | 0,93 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | ТЕР-20-06-017-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС | 4 | 282,86 | 21,14 | 1131 | 599 | 85 | 12,75 | 51 |
|  |  |  | 1 БЛОК | 150,07 | 2,53 |  |  | 10 |  |  |
| 3 | счет поставщика | НАРУЖНЫЙ БЛОК МИНИ VRF-CBCNTVS (Nx=11,2 кВт) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | счет поставщика | ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА (Nx=5,6 кВт) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | счет поставщика | ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА (Nx=2,2 кВт) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | счет поставщика | КРОНШТЕЙН 1000Х800 С КРЕПЕЖЕМ | 4 | 1155 |  | 4620 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР-46-03-009-03 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ | 0,2 | 1325,27 | 811,27 | 265 | 103 | 162 | 45,77 | 9,15 |
|  |  |  | 100 ШТ. | 514 | 177,19 |  |  | 35 |  |  |
| 8 | ТЕРм-12-01-105-01 | ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ: ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА. ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 18 ММ | 1,3 | 1344,22 | 257,84 | 1747 | 1351 | 335 | 88,3 | 114,79 |
|  |  |  | 100 М | 1039,29 | 34,12 |  |  | 44 |  |  |
| 9 | счет поставщика | ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА МАЙДАНПЕК 1/2" ТЕПЛОИЗОЛ. | 6 | 195 |  | 1170 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | счет поставщика | ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА МАЙДАНПЕК 5/8" ТЕПЛОИЗОЛ. | 48 | 252 |  | 12096 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | счет поставщика | ТРУБА (МЕТАЛЛ) ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА HALCOR 1/4" ТЕПЛОИЗОЛ. | 22 | 116 |  | 2552 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | счет поставщика | ТРУБА (МЕТАЛЛ) ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА HALCOR 3/8" ТЕПЛОИЗОЛ. | 64 | 147 |  | 9408 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | счет поставщика | ПЕРФОЛЕНТА | 1 | 256 |  | 256 |  |  |  |  |
|  |  |  | РУЛОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | счет поставщика | ПЕНА МОНТАЖНАЯ | 1 | 126 |  | 126 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | счет поставщика | КОМПЛЕКТ ДРЕНАЖНЫЙ | 4 | 7350 |  | 29400 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм-08-02-399-01 | ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6 | 1,05 | 167,74 | 46,67 | 176 | 43 | 49 | 3,52 | 3,7 |
|  |  |  | 100 М | 40,48 | 24,23 |  |  | 25 |  |  |
| 17 | счет поставщика | КАБЕЛЬ МКЭШ 2Х0,75 | 69 | 18 |  | 1242 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | счет поставщика | КАБЕЛЬ 3Х2,5 | 42 | 32 |  | 1344 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | счет поставщика | КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 60Х60 | 6 | 73 |  | 438 |  |  |  |  |
|  |  |  | М П |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Монтажные работы | 66137 | 2187 | 640 |  | 186 |
|  | 115 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 45.2 | [ 16] | 81 % | ФОТ | 55 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 55 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 45.2 | [ 16] | 52 % | ФОТ | 35 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 35 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 66137 |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 63310 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 658 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками |  |  | 62652 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 2187 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 640 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 115 |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,2 | 2624 |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,2 | 768 |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,2 | 138 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,108 | 26523 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 10,108 | 1395 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 5,432 | 4172 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 2,26 | 1487 |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах |  | 1 | 62652 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 94834 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 109 % | 30431 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 83 % | 23172 |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 148437 |  |
| Пуско-наладочные работы |
| 20 | ФЕРп-03-01-075-01 | КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЕМ <ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ, ЭЖЕКЦИОННЫЕ ДОВОДЧИКИ И Т.П.>, НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ПО ВОЗДУХУ ДО 3 ТЫС.М3:Ч ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОТИПНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДО 5 | 4 | 90,65 |  | 363 | 363 |  | 6,7 | 26,8 |
|  |  |  | КОНДИЦ. | 90,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Пуско-наладочные работы | 363 | 363 |  |  | 27 |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 363 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 363 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 10,108 | 3669 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 3669 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 65 % | 2385 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 40 % | 1468 |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 7522 |  |
|  |  | ------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 155959 |  |
|  |  | Стоимость проектно-сметных работ |  |  | 6000 |  |
|  |  | Итого |  |  | 161959 |  |
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  | 2 % | 3239 |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 165198 |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 29736 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 194934 |  |
| Составил: |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |